## Slide 1: OFDM（正交频分复用）
什么是OFDM
OFDM的数字实现
保护间隔与循环前缀
OFDM关键技术
一个简单的设计实例

## Slide 2: 什么是OFDM（1）
OFDM是一种多载波传输方式。多载波发射机如下图所示。

## Slide 3: 什么是OFDM（2）
多载波接收机如下图所示。

## Slide 4: 什么是OFDM（3）
OFDM是一种保证各并行支路载频相互正交的多载波调制。
设串并变换前的比特速率为Rb ，相应的比特周期为Tb 。
假定共有N条调制支路，这样串并变换后每一条并行支路
的符号速率为Rb /N，相应的符号周期为TN=NTb 。
所谓正交即：
可以证明：
当 时可以保证载
频之间相互正交。

## Slide 5: 什么是OFDM（4）
OFDM在保证各并行支路载波彼此正交的同时，各支路调制以后的频谱是相互重叠的，这就大大减小了总的占用带宽，提高了带宽效率。
调制以后的带宽大约等于N/TN 。

## Slide 6: 什么是OFDM（5）
OFDM接收机的原理框图如下图。

## Slide 7: 什么是OFDM（6）
BPSK-OFDM发射机原理框图

## Slide 8: 什么是OFDM（7）
BPSK-OFDM接收机原理框图

## Slide 9: OFDM的数字实现（1）
等效的BPSK-OFDM发射机形式（矩形脉冲成形）的推导：
令 ， 则有：
如果令 ，这样

## Slide 10: OFDM的数字实现（2）
BPSK-OFDM发射机的等效形式

## Slide 11: OFDM的数字实现（3）
回顾：
离散傅里叶变换（DFT）：
其中，
离散傅里叶逆变换（IDFT）：
即：

## Slide 12: OFDM的数字实现（4）
BPSK-OFDM的基带等效复信号：
考虑对模拟信号进行采样处理，并假设每个TN 期间采样N
个点，在[0， TN )期间采样时刻是mTN/N（m=0,1,2,…N-1），
则采样后的序列为：
即

## Slide 13: OFDM的数字实现（5）
OFDM基带调制解调的数字实现：

## Slide 14: OFDM的数字实现（6）
BPSK的星座图
QPSK的星座图
16QAM的星座图

## Slide 15: 保护间隔和循环前缀（1）
保护间隔
对于给定的系统带宽，OFDM子载波数的选取应满足
使符号持续时间TN 远大于信道的均方根时延扩展στ 。
在此基础上，还需要采取措施消除前后两个OFDM符
号之间的码间干扰。一种方法就是在两个OFDM符号之间
插入保护间隔（Guard Interval）。保护间隔长度为Tg ，
应大于最大多径时延。

## Slide 16: 保护间隔和循环前缀（2）
ICI（子载波间干扰）
保护间隔内可以不发送信号，即Tg是一段空白的传输
时段。但在这种情况下，多径传输会破坏TN时间内子载波
的正交性，产生子载波间干扰（Inter-Carrier Interference，
ICI）。

## Slide 17: 保护间隔和循环前缀（3）
循环前缀
为了解决保护间隔造成的ICI问题，可以采用循环前缀
的方法。循环前缀就是将每个OFDM符号信号波形的最后Tg
时间内的波形复制到前面原本是保护间隔的位置上。

## Slide 18: 保护间隔和循环前缀（4）
添加循环前缀后，经过信道传输，在时域相当于发送信
号（即OFDM符号）与信道响应求循环卷积。
设等效到基带的信道响应为h(n)，则收到的等效基带信号为a(n) h(n)。
要想得到A(k)，需要知道H(k)。通过正确的信道估计，可以得到H(k)。

## Slide 19: 保护间隔和循环前缀（5）
OFDM基带等效系统原理框图：

## Slide 20: OFDM关键技术（1）
降低峰均比技术：
OFDM系统的主要缺点之一就是峰值功率与平均功率
的比值（PAPR，简称峰均比）较高。这意味着OFDM已调
载波的包络呈现出较为剧烈的变化，将对发射机功放的线
性动态范围提出非常高的要求。一旦不满足线性要求，功
放输出信号将发生非线性畸变，这会导致输出频谱再生；
同时还会破坏子载波间的正交性，造成ICI。同样，在接收
机前端，高的PAPR也对放大器和AD变换器的线性度提出了
很高的要求。
所以降低峰均比技术是OFDM关键技术之一。

## Slide 21: OFDM关键技术（2）
同步技术
在OFDM系统中包括以下同步问题：载波同步、样
值同步和符号同步。

## Slide 22: OFDM关键技术（3）
载波同步
在OFDM系统中，载波同步的频率偏差将导致子载波
间的正交性被破坏，从而引起ICI。
理论分析表明，ICI干扰功率与相对频偏（绝对频偏/子
载波间隔）的平方成正比。并且，在绝对频偏与系统带宽
一定是，与子载波数N的四次方成正比。所以，子载波数
的越多，载频同步也必须要越精确（使绝对频偏接近于
零）。OFDM对载频同步的要求比单载波系统要严格得多。

## Slide 23: 一个简单的设计实例
试设计OFDM无线通信系统：传输速率为1.2Mbits/s，信
道带宽为800kHz；采用QPSK调制。设信道均方根时延扩展
στ为40μs，信道相关带宽按BC=1/(5στ)计算。

## Slide 24: OFDM系统的速率变化

## Slide 25: 计算例

## Slide 26
1. 保护间隔取多大？
不同资料上说法不太一致，有的说取2~4倍的στ，有的说要大于最大附加时延（即附加时延的最大值）τmax 。这里给大家统一一下，我们都按Tg> τmax 考虑，这里Tg表示保护间隔时长。
2. 如果要计算OFDM符号周期TN和总的信号带宽N/TN，一般可以按不考虑循环前缀（保护间隔）开销来计算，这是为了保证子载波间的正交性。即TN=NTb，这里Tb是发端原始串行数据流的比特周期， Tb= 1/Rb，Rb为比特速率。
3. 为了进行IFFT/FFT，子载波数目N一般为2的幂次，比如说64、128、256、… 。那么每个OFDM符号周期TN期间就对应为N（2的幂次）个样点，所以系统的采样率也就随之而确定了——N/TN。

## Slide 27
如果考虑保护间隔时间，比如保护间隔时间对应为M个样点，子载波数为N（应该为2的幂次），那么系统采样率应该适当增大，即：
采样率fs=（N+M）/TN，
这里，TN为OFDM符号周期（不考虑保护间隔）。

## Slide 28
注意：以上2、3两点的讨论，假定了调制方式为BPSK调制，即可以不考虑2进制到多进制的调制星座映射环节，直接对2进制数据流（比特率为Rb）进行串并变换，也即上图中Rs=Rb。